## Slide 1
PAP 기능 정의 (2차)_수정
Process DB ver1.0 및 UI
공정설계팀/화공기술센터
2020.04.17
추가: 제어 데이터 비교 체크 개념으로 (연계값 vs FEED 값)
즉 FEED에 제어용 데이터가 있는경우 MDBS로 같이 인식해서 비교함
데이터 소스가 중요함

## Slide 2
0. Table 종류 및 설명
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Component | 사용되는 물질들의 총 목록 | 고정 | 전 사용자 공통 (서버)
Dictionary | 자동 매핑을 위한 유의어사전 | 별도 UI로 레코드 Insert/Update Default 데이터 제공 (업데이트 중) | 전 사용자 공통 (서버)
HMB_Composition | 표준 HMB 구조 (물질) | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 Insert | PJT별
HMB_Condition | 표준 HMB 구조 (공정조건) | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 Insert | PJT별
Instrument | 제어 계기 리스트 및 데이터 | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 레코드Insert 나머지 필드는 연계 (TBD) | PJT별
Line | 배관 라인 리스트 및 데이터 | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 레코드Insert 나머지 필드는 연계 (TBD) | PJT별
Material | 사용되는 재질들의 총 목록 | - 레코드 데이터 계속 축적 중 - PMC 필드는 는 별도 UI 로 Update | 전 사용자 공통 (서버)
Special Service | 특수 Line 의 조건 정의 | - 별도 UI로 레코드 전체 Insert/Update | PJT별
Symbol Type | 작화 모듈에 사용되는 심볼들 | 고정 Connection point Table 은 새로 생성 필요 | 전 사용자 공통 (로컬?)
Unit | 항목별 단위 모음 | 고정 (업데이트 중) | 전 사용자 공통 (로컬?)
eq_/// | 기기별 데이터 | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 Insert | PJT별
usersetting_/// | PJT별 단위/물질 선택 목록 | 행 개수 고정 별도 UI로 행 데이터 전체 Insert/Update | PJT별

## Slide 3
1.0 업로드 기능 - General
업로드 대상 파일 형식은 xls, csv, sql 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
업로드한 데이터를 임시 table 로 생성해서 standard DB (process DB) 에 일정한 logic 으로 연동해서 데이터를 옮기는 방식
업로드한 날짜/사용자 이름/IP등 으로 데이터 추적관리 필요
업로드 후의 process DB 들은 모두 user 가 별도 UI로 개별로 값 수정 가능해야 함
(값 수정 가능/불가능 필드들은 추후 안내, 지금은 모두 가능하게 유지)
 HYTOS 의 하단부분 stream data 수정하듯이

## Slide 4
1.1 업로드 기능 - HMB
파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
  대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사
  행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백)
  열: attribute (문자 / 공백)
행 개수만큼 레코드 생성
열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
변환된 표준 attribute 단어가 위치한 HMB_Condition 에  각 레코드 별 데이터 입력
변환된 표준 attribute 중 물질로 분류되는 것들은 (IsComponent=1)
 usersetting_component table 을 거쳐서 component 번호를 알아낸 뒤 (1~20)
 HMB_Composition table 에 데이터 입력
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
HMB_Composition | 표준 HMB 구조 (물질) | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 Insert | PJT별
HMB_Condition | 표준 HMB 구조 (공정조건) | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 Insert | PJT별
“Auto
Mapper”
Stream List 업로드

## Slide 5
1.2 업로드 기능 – Line
파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
  대상: SPPID 의 piperun attribute report
임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사
  행: line no (숫자 / 문자)
  열: attribute (문자 / 공백)
행 개수만큼 레코드 생성
열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
Line 의 Related Stream no1 --- HMB_condition table 의 Stream Number 관계 형성 (같은 값)
Line 의 Attribute 들에 HMB_condition 의 값들을 읽어서 그대로 씀
특정 열들은 내부 calculation module 으로 채워짐 (TBD)
“Auto
Mapper”
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Line | 배관 라인 리스트 및 데이터 | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 레코드Insert 나머지 필드는 연계 (TBD) | PJT별
Line List 업로드
사전 Mapping

## Slide 6
1.3 업로드 기능 - Instrument
파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
  대상: SPPID 의 instrument report
임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사
  행: line no (숫자 / 문자)
  열: attribute (문자 / 공백)
행 개수만큼 레코드 생성
열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
변환된 표준 attribute 단어가 위치한 필드에  각 레코드 별 데이터 입력
외부 PSN 구동 결과물로 Instrument Line size, Material class, Seq no, Location 을 입력
상기 Location --- Line table의 line no 와 관계형성
Instrument 의 Attribute 들에 Line 의 값들을 읽어서 그대로 씀
“Auto
Mapper”
Instrument List 업로드
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Instrument | 제어 계기 리스트 및 데이터 | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 레코드Insert 나머지 필드는 연계 (TBD) | PJT별
사전 Mapping
사전 Mapping

## Slide 7
1.4 업로드 기능 - Equipment
파일 선택 (xls, csv, sql) 혹은 서버 데이터 연동 (TBD)
  대상: MDBS로 인식해서 추출된 HMB
임시 Table 로 import 후 행/열 구조 검사
  행: stream no (숫자 / 숫자+문자 / 문자+숫자 / 공백)
  열: attribute (문자 / 공백)
DB내 대상 Table 을 결정짓는 Type 을 UI로 결정함
열에 있는 attribute 단어를 취득 후  Dictionary 를 거쳐서  표준 attribute 단어로 변환
변환된 표준 attribute 단어가 위치한 eq_/// table 에  각 레코드 별 데이터 입력
“Auto
Mapper”
Equipment List 업로드
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
eq_/// | 기기별 데이터 | 외부 파일 (xlsx, csv, sql 등) 에서 Insert | PJT별

## Slide 8
2.0 유저 세팅 - General
유저 세팅 값은 별도 UI를 통한 project 설정을 의미하며, 각 table 들의 개별 data value 값 수정을 의미하지 않음
즉, HMB, Line, Instrument, eq_/// 는 UI 없이 HYTOS 의 stream data 수정하듯이 sheet 처럼 수정

## Slide 9
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Dictionary | 자동 매핑을 위한 유의어사전 | 별도 UI로 레코드 Insert/Update Default 데이터 제공 (업데이트 중) | 전 사용자 공통 (서버)
2.1 유저 세팅 - Dictionary
현재 감지된 단어
전체 단어 리스트
(하단 텍스트 박스의 글자에 따라 filtering)
텍스트 박스 (감지된 단어의 첫글자 자동완성)
전체 단어 리스트에 없으면 신규 단어 추가
 Display Word
 Standard Word
 User Input
 User Input
Cancel
OK

## Slide 10
2.2 유저 세팅 - Material
Material + CA 리스트
Cancel
OK
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Material | 사용되는 재질들의 총 목록 | - 레코드 데이터 계속 축적 중 - PMC 필드는 는 별도 UI 로 Update | 전 사용자 공통 (서버)
사용자 추가한 입력한 PMC
Material + CA 리스트 채워짐
>
<
사용자 추가한 Material + CA 리스트 중 특정 아이템 선택 시, PMC를 입력받을 수 있는 공간

## Slide 11
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Special Service | Line+HMB 의 조건문에 이용 | - 별도 UI로 레코드 전체 Insert/Update | PJT별
2.3 유저 세팅 - Special Service
추가하고 싶은 서비스 이름 입력
 Service Name
현재 추가된 서비스 이름들
좌측 이름 클릭 시 조건 나열
+
항목 (attribute)
조건 (등호 부등호)
값 (숫자)
+
항목 (attribute)
조건 (등호 부등호)
값 (숫자)
최대 10개
Cancel
OK
H2S ADNOC
Reference 값

## Slide 12
2.4 유저 세팅 – Component
총 물질 이름 총 물질 포뮬라
리스트
…
Cancel
OK
1 사용자 추가한 사용자 추가한 타입 Pseudo
2 물질 이름 포뮬라
3
리스트
…
60
>
<
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Component | 사용되는 물질들의 총 목록 | 고정 | 전 사용자 공통 (서버)
물질 찾는 텍스트박스
ADD PSEUDO
 이 버튼 클릭 시에는 좌측 물질 리스트가 아닌 user input 에 따른 pseudo 가 생성되어 추가됨 (group 개념)
Reference 값

## Slide 13
이름 | 설명 | 테이블 특징 | 데이터 특징
Unit | 항목별 단위 모음 | 고정 (업데이트 중) | 전 사용자 공통 (로컬?)
2.5 유저 세팅 – Unit
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
항목 (Key)
단위 (Value)
▼
Cancel
OK
HYTOS 처럼
…
…
항목셋 (Key)
단위셋 (Value)
▼
 단위 세트 개념