## Slide 1
PAP 기능 정의 (4차)
DB / UI / 데이터 연동-2
공정설계팀/화공기술센터
2020.06.24

## Slide 2
1. Symbol 별 입력 데이터 및 저장 DB
종류 | Tag no | Service Name 1 | Service Name 2 | ///
OPC (connector) | - 추가때마다 자동부여 (임의의 4자리) Pairing 후 수정 가능하게 Paired OPC 도 자동수정 | O |  | 
OPC (End) | O | O | O | 
EQ pressure drop | O | O |  | OP OT DP DT
EQ pressurized | O | O |  | OP OT DP DT
EQ rotating | O | O |  | Flowrate Diff P OP OT DP DT
EQ etc | O | O |  | OP OT DP DT
Instrument | O Instrument tag: F등의 function은 고정 뒤는 text로 쓸수있게 | O |  | 
Piping component | O | O |  | 
Stream | O -선행 import 된 HMB str no 중 선택 - 없는 넘버 Q는 유저가 기준 str를 가져온후 순차부여 | O (Tag no 연동, HMB 불러옴) |  | MSD 용 PMC Special service
분류:
O = 필수 입력
O = 선택 입력 (공란 가능)

## Slide 3
1. Symbol 별 입력 데이터 및 Label
OPC 예시:
[Service name]
<- drawing 이름임
[Service name]
[paired drawing no]
[Tag no]
[Drawing No]
[Tag no]
[T, P]
<- connected str no P T 등의 물성으로 표현
<- HYTOS 연계시에는 pressurized BL 에 이 값을 자동 기입

## Slide 4
2. Symbol 별 입력 데이터 저장 DB
1페이지의 심볼 분류에 따라 아래 table 생성 및 입력 값 mapping
별도의 excel 파일을 import 함 (메뉴만 추가 – 5차에 상세 작업)
메뉴: Import Equipment Data
6/24 수정

## Slide 5
2. Instrument Data 연동
3단계:
Instrument
Line
HMB
PSN
① Instrument DB에
Location 자동 완성
② Location 기반
공정 data 채움
③ str no 기반
잔여 data 채움
str no
① Instrument DB에 Item 생성
메뉴: Import Instrument
SPPID instr report
메뉴: Import PSN
PSN
결과물
(준비 중)

## Slide 6
3. Calculation Sheet 연동
[Line] 에 있는 데이터들  첨부의 엑셀시트에 값 입력 후 엑셀파일 생성
메뉴: Line Sizing Sheet 생성
[작화 관련 table]  HYTOS 파일 생성 (우선은 그림만)
메뉴: HYTOS 파일 생성

## Slide 7
5. BEDD 테이블 추가
[BEDD] 테이블 생성
메뉴: Import BEDD
6/24 수정