## Slide 1
PAP 기능 정의 (5-2차)
DB / UI / 데이터 연동-3
공정설계팀/화공기술센터
2020.07.16

## Slide 2
1. 생성물 추출 (1차)
[Export 메뉴 생성]
메뉴이름 | 양식 첨부 | 특징 | 대상 (Instr 테이블에서)
Export EDWIPD Breather Valve | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | - [Measured]가 “B” & [Inst.Type]에 “Valve” 포함
Export EDWIPD Control Valve | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | [Measured]가 “F” & [Inst.Type]에 “Valve” 포함 [Measured]가 “L” & [Inst.Type]에 “Valve” 포함 [Measured]가 “P” & [Inst.Type]에 “Valve” 포함
Export EDWIPD Flowmeter | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | [Measured]가 “F” & [Inst.Type]에 “Vortex” 포함 [Measured]가 “F” & [Inst.Type]에 “area” 포함 [Measured]가 “F” & [Inst.Type]에 “Discrete single” 포함 [Measured]가 “F” & [Inst.Type]에 “orif” 포함 [Measured]가 “F” & [Inst.Type]에 “ultrasonic” 포함 [Measured]가 “R”
Export EDWIPD Level | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | - [Measured]가 “L” & [Inst.Type]에 “Discrete single” 포함
Export EDWIPD Pressure | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | - [Measured]가 “P” & [Inst.Type]에 “Discrete single” 포함
Export EDWIPD Safety Relief Valve | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | - [Inst.Type]이 Angle press relief valve
Export EDWIPD Temperature | 별도 첨부 | 1 item 당 1 sheet | [Measured]가 “T” & [Inst.Type]에 “Discrete single” 포함 [Measured]가 “T” & [Inst.Type]에 “Well” 포함
Export EDWIPD Breather Valve (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
Export EDWIPD Control Valve (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
Export EDWIPD Flowmeter (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
Export EDWIPD Level (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
Export EDWIPD Pressure (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
Export EDWIPD Safety Relief Valve (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
Export EDWIPD Temperature (List) | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | 위 참조
[Inst.Type] 에 “Interlock function”, “DCS function”인 것 제외

## Slide 3
1. 생성물 추출 (1차)
[Export 메뉴 생성] – export vessel sizing
작화된 Vessel Item 대상으로 첨부파일 생성
(export) Calculation sheet - Vessel - 아이템이름.xlsx
작화여부에 상관없이,
아래 파일을 import 로 받아들여서
Tag no 를 받는 UI 를 통해서 (작화에 사용되는 equipment 이름받는 방식: unitno – code – seq – suffix)
eq_pressurized 에
 레코드를 만들어서  eq_common_uid 없이  ID와 TT 항목에 반영후  data source 를 “calculation” 으로 반영
(import) Calculation sheet – Vessel.xlsx
[Import 메뉴 생성] – import vessel sizing

## Slide 4
1. DB연계 및 생성물 추출 (2차)
[Import 메뉴 생성] – Import SP item
[Export 메뉴 생성] – export SP item
[DB연동] – from [Line] , [HMB_condition] , [HMB_composition] 으로부터
뒷장 2개 참조

## Slide 5
메뉴이름 | 양식 첨부 | 특징 | 대상 (spitem 테이블에서)
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for 3-WAY Valve | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 에 3 way valve 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Air Release Valve | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 에 air release valve 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Bell Mouth | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 Bell Mouth 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Bug & Bird Screen | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 bird screen 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Corrosion Coupon | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 Corrosion Coupon 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Drip Ring | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 drip ring 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Exhaust Head | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 exhaust head 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Flame Arrester | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 arrest 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Flexible Hose | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 flexible hose 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Hose & Hose Connector | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 Hose connection 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Injection Quill | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 Injection Quill 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Interlocking Device | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 interlocking 포함하는 문자가 있는 경우
[Sptype] 에서 문자 체크 시 대/소문자 모두 가능하게 해야함.
1. DB연계 및 생성물 추출 (2차)

## Slide 6
메뉴이름 | 양식 첨부 | 특징 | 대상 (spitem 테이블에서)
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Isolation Kit | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 isolation kit 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Pad Flange | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 pad flange 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Piston Valve | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 piston valve 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Post Indicator | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 post indicator 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Safety Shower & Eye Washer | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 Safety shower 포함하는 문자가 있는 경우 [Sptype]에 eye wash 포함하는 문자가 있는 경우 (위의 두개가 한 줄에 써 있을 수 있으므로 중복되지 않도록 하기)
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Sample Cooler | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 sample cooler 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Sampling System | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 Sample connection 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Sight Glass | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 sight glass 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Silencer | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 silencer를 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Steam Manifold | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 manifold 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Steam Trap | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]이 Steam trap 포함하는 문자가 있는 경우
Export APPENDIX I Standard Data Sheet for Strainer | 별도 첨부 | 1 item 당 1 record | [Sptype]에 strainer 를 포함하는 문자가 있는 경우
[Sptype] 에서 문자 체크 시 대/소문자 모두 가능하게 해야함.
1. DB연계 및 생성물 추출 (2차)

## Slide 7
1. 생성물 추출 (2차)
[Export] 메뉴생성 – export hazardous source list
PAP의 작화 정보로부터 생성