## Slide 1: Digital P&ID

## Slide 2: 인식 절차
TEXT
STEP 1.
심볼 및 텍스트 검출
STEP 2.
라인 검출 및 보정
STEP 3.
중간 파일 생성
STEP 4.
SPP&ID 변환
STEP 5.
변환 결과 검사
P&ID 도면 내에서 텍스트
및 심볼 검출
P&ID 도면 내에서 라인
검출 및 검출 데이터 보정
SPP&ID 변환을 위한
중간파일(XML) 생성
중간파일에 기초하여
Intergraph SPP&ID로 변환
변환된 SPP&ID의 결과
정확도 검사

## Slide 3: 화면 정의서
= 프로젝트 생성 =
프로젝트 정보 추가(데이타베이스에 추가)
프로젝트 폴더 생성 - db - drawings : 이미지 형식의 도면 폴더 - image - svg - output : xml 파일 폴더 - temp : 임시 파일 폴더 (png등)
프로젝트 경로 설정
- Scripts : 테이블 생성 스크립트 파일 폴더
Program Data\Digital PID\Project.db
Program Data\Digital PID\App.db  어플리케이션 설정
생성한 프로젝트가 선택되도록 함
최종 선택한 프로젝트가 보이도록 함

## Slide 4: 화면 정의서
도면 영역 설정
Name | Value
Type | Angle Valve
Angle | 270
속성창
객체 뷰
클릭
속성창
심볼 뷰
클릭
크기 조절

## Slide 5: 도면 영역 설정
인식 대상 : 심볼, 텍스트, 라인
인식 대상 : 텍스트
인식 대상 : 텍스트

## Slide 6: 화면 정의서
환경 설정
Delete Key로 항목 삭제

## Slide 7: 화면 정의서 - 인식
라인 인식
심볼∙텍스트 인식
라인 인식

## Slide 8: 화면 정의서
Symbol Editor 실행
추가
더블 클릭
업데이트
클릭  해당 아이템 줌
아이템 선택  트리 아이템 선택

## Slide 9: 화면 정의서 – Symbol Editor(여러개의 심볼을 저장할 수 있음)
Close
창 닫기
Symbol Editor – 심볼 이름

## Slide 10: 텍스트 검출 방안
자동 텍스트 검출
수동 텍스트 검출

## Slide 11: 화면 정의서 - NOTE
Name | Value
NOTE 1 | TWO 10” EXHAUST NOZZLES
+ NOTES
- NOTE 1 - NOTE 2
클릭  해당 NOTE 영역 줌
아이템 선택  트리 아이템 선택

## Slide 12: 화면 정의서 - NOTE
Name | Value
NOTE 1 | TWO 10” EXHAUST NOZZLES
+ NOTES
- NOTE 1 - NOTE 2
클릭  해당 NOTE 영역 줌
아이템 선택  트리 아이템 선택

## Slide 13: 라인 검출 방안
심볼
심볼의 연결 점에서 Sliding Window로 선을 찾음
일직선에 놓이는 선들을 연결
심볼과 선들을 연결
Line No에 연결되는 라인을 찾음
라인과 심볼을 연결
Trim Line같은 작은 객체 삭제
라인 인식 전 삭제

## Slide 14: Line No와 라인 연결
Line No의 center에서 가장 인접한 라인을 찾음
지시선을 따라서
연결된 라인을 검출
TO DO

## Slide 15: 라인 생성
새로운 라인 생성
기존 라인 수정

## Slide 16: 심볼 생성/수정
드래그하여 생성
심볼 삭제
심볼 위치 이동

## Slide 17
End of Document
World Best is DOFTECH
Contact

## Slide 18: 코딩 규칙
@brief 간략한 함수 설명
@author 작성자
@date 작성 날짜
@history 수정자 수정 날짜 수정 내용
함수 주석

## Slide 19: 심볼 검출 – 회전 좌표 계산
심볼의 좌표를 수학 좌표계로 변환
주어진 각도로 회전
왼쪽 상단을 (0,0)으로 맞춤
수학 좌표계를 이미지 좌표계로 변환
(0,0)
(0,0)
(Y = -Y)
(Y = -Y)

## Slide 20
Configuration | 
Column | Description
Section | 
Key | 
Value | 
테이블 목록
LineProperties | 
Column | Description
UID | 
Name | 
Symbol Type | 
Equipment | Piping OPC's
Instrumentation | Segment Breaks
Fire & Safety | Specialty Components
Fittings | Valves

## Slide 21
<DWG>
<DWGNAME/>
<DWGSIZE/>
<LINENO>
<UID></UID>
<LOCATION></LOCATION>
<LINE>
<UID></UID>
<STARTPOINT></STARTPOINT>
<ENDPOINT></ENDPOINT>
</ LINE >
  <SYMBOL>
  <UID></UID>
  <DIRECTION> </ DIRECTION > <TYPE>Valves</TYPE>
  <NAME>Gate Valve</ NAME >
  <ORIGINALPOINT></ORIGINALPOINT>
  <ANGLE></ANGLE>
  <LOCATION></LOCATION>
  <SIZE></SIZE>
  </SYMBOL>
      <ATTRIBUTE>
  <UID></UID>
  <NAME ></NAME >
      <VALUE></ VALUE >
  <LOCATION></LOCATION>
      <WIDTH></WIDTH>
      <HEIGHT></HEIGHT/>
      </ ATTRIBUTE>
    </ LINENO >
XML Format
    <EQUIPMENT>
<UID></UID>
<LOCATION></LOCATION>
  <SYMBOL>
  <UID></UID>
  <DIRECTION> </ DIRECTION > <TYPE>Vessels</TYPE>
  <NAME>Horizontal Drums</ NAME >
  <ORIGINALPOINT></ORIGINALPOINT>
  <ANGLE></ANGLE>
  <LOCATION></LOCATION>
  <SIZE></SIZE>
  </SYMBOL>
  <SYMBOL>
  <UID></UID>
  <DIRECTION> </ DIRECTION > <TYPE>Nozzles</TYPE>
  <NAME>Flanged Nozzle</ NAME >
  <ORIGINALPOINT></ORIGINALPOINT>
  <ANGLE></ANGLE>
  <LOCATION></LOCATION>
  <SIZE></SIZE>
  </SYMBOL>
      <ATTRIBUTE>
  <UID></UID>
  <NAME ></NAME >
      < VALUE ></ VALUE >
  <LOCATION></LOCATION>
      <WIDTH></WIDTH>
      <HEIGHT></HEIGHT/>
      </ ATTRIBUTE>
    </EQUIPMENT>

## Slide 22
Line No |  | 
Nominal Diameter |  | 2’’
Fluid Code |  | P
Tag Seq No |  | 3878
Piping Materials Class |  | 1CS1S80
Plant Group |  | PC
Symbol Path | Piping\Labels – Piping Segments\Kemya Line Number.sym | 
Symbol Name | Kemya Line Number.sym | 
Instrument |  | 
Measured Variable code |  | P
Instr Type Modifier |  | T
Tag Seq No |  | 0001
Symbol Path | Instrumentation\System Fuctions\ D C S\DCS Func Access in Prime.Loc.sym | 
Symbol Name | DCS Func Access in Prime.Loc.sym | 
SPPID Symbol Attribute
Instrument |  | 
Measured Variable code |  | P
Instr Type Modifier |  | T
Tag Seq No |  | 0001
Symbol Path | Instrumentation\Off Line\ Without Implied Components\Single Function\Disc Single-Func Field Mounted.Sym | 
Symbol Name | Disc Single-Func Field Mounted.Sym | 

## Slide 23
OPC |  | 
Description |  | NICKIC
OPC Tag |  | 4394
From Drawing |  | PC-K-2201A
To/From |  | PC-P-202A
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Off-Drawing.sym | 
Symbol Name | KRP Off-Drawing.sym | 
OPC |  | 
OPC Tag |  | 4427
To Drawing |  | PU-K-2913B
Fluid code |  | LWF
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Utility Connector.sym | 
Symbol Name | KRP Utility Connector.sym | 
OPC |  | 
Description |  | DIONAX/GULASOL
OPC Tag |  | 2031
To Drawing |  | PC-K-2203A
To/From |  | PC-P-266 A/B
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Off-Drawing.sym | 
Symbol Name | KRP Off-Drawing.sym | 
OPC |  | 
Description |  | NICKIC
OPC Tag |  | 4392
To Drawing |  | PC-K-2201A
To/From |  | PC-D-202
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Off-Drawing Bi-Directional.sym | 
Symbol Name | KRP Off-Drawing Bi-Directional.sym |