## Slide 1: Digital P&ID

## Slide 2: 1. 개발환경
Visual Studio 2017 Community
Python 3.6 (64-bit) - https://www.python.org/
Anaconda 5.1.0 (PyQt Designer 사용 목적) - https://anaconda.org/anaconda/python
  PyQt-tools 설치만해도 가능
Matplotlib 2.1.2
Numpy 1.14.0
Opencv-python 3.4.0.12
Pillow 5.0.0
PyQt 5.10.1
PyTesseract 0.2.0
Tesseract-OCR 3.0.5
인식 절차

## Slide 3: 3. Visual Studio를 통한 파이썬 설치
1. Python 개발 항목 선택
2. 필요한 옵션 선택 후 설치 진행

## Slide 4: 4. 파이썬 패키지 설치
1. 파이썬 환경 선택
2. 콤보박스에서 [패키지] 선택
3. 설치할 파이썬 패키지명 검색
4. 검색된 목록에서 패키지 선택하여 설치

## Slide 5: 5. Tesseract 설치
USB에 포함한 설치파일로 Tesseract 설치
(또는 https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/wiki/Downloads 에서 다운로드)
2. 환경 변수 추가
TESSDATA_PREFIX
D:\Program Files\Tesseract-OCR-3.0.5\Tesseract-OCR\tessdata
TESSERACT_HOME
D:\Program Files\Tesseract-OCR-3.0.5\Tesseract-OCR
Path
D:\Program Files\Tesseract-OCR-3.0.5\Tesseract-OCR
또는 %TESSERACT_HOME%

## Slide 6: 2. 인식 절차
TEXT
STEP 1.
심볼 및 텍스트 검출
STEP 2.
라인 검출 및 보정
STEP 3.
중간 파일 생성
STEP 4.
SPP&ID 변환
STEP 5.
변환 결과 검사
P&ID 도면 내에서 텍스트
및 심볼 검출
P&ID 도면 내에서 라인
검출 및 검출 데이터 보정
SPP&ID 변환을 위한
중간파일(XML) 생성
중간파일에 기초하여
Intergraph SPP&ID로 변환
변환된 SPP&ID의 결과
정확도 검사

## Slide 7: 1. 시스템 구성도
FEED Package
Output
Rule
추출
Configuration
Symbol DB
Symbol
심볼 등록
Line No
분류
Tag No
Size
설계 정보 목록
설계 정보 목록
Symbol List
Line No List
Note List
OCR 처리
OSR 처리
설계도면 데이타
문자
숫자
특수문자
Note
설계도면
PDF P&ID
Note 가시화 기능
라인
Notes: 9개월 동안 수행하였습니다.

## Slide 8: 프로젝트 생성,선택 - 화면 정의서
= 프로젝트 생성 =
프로젝트 정보 추가(데이타베이스에 추가)
프로젝트 폴더 생성 - db - drawings : 이미지 형식의 도면 폴더 - image - svg - output : xml 파일 폴더 - temp : 임시 파일 폴더 (png등)
프로젝트 경로 설정
- Scripts : 테이블 생성 스크립트 파일 폴더
Program Data\Digital PID\Project.db
Program Data\Digital PID\App.db  어플리케이션 설정
생성한 프로젝트가 선택되도록 함
최종 선택한 프로젝트가 보이도록 함

## Slide 9: 도면 영역 설정
인식 대상 : 심볼, 텍스트, 라인
인식 대상 : 텍스트
인식 대상 : 텍스트

## Slide 10: 영역 설정 - 화면 정의서
Name | Value
Type | Angle Valve
Angle | 270
속성창
객체 뷰
클릭
속성창
심볼 뷰
클릭
크기 조절
도면 영역 설정
Equipment Desc. 영역 설정

## Slide 11: 환경 설정 - 화면 정의서
텍스트 검출 환경 설정
라인 검출 환경 설정
Line No Configuration 환경 설정
Delete Key로 삭제

## Slide 12: 환경 설정 - 화면 정의서

## Slide 13: 환경 설정 - 화면 정의서
텍스트를 표기할 폰트 설정

## Slide 14: 환경 설정 - 화면 정의서

## Slide 15: 화면 정의서 – 메인 화면 구성
1. 영역 설정
2. Symbol Editor 실행
추가
더블 클릭
업데이트
클릭  해당 아이템 줌
아이템 선택  트리 아이템 선택

## Slide 16: 화면 정의서 – LINE 색상 변경 : 라인에 속한 Line NO,심볼,Line의 색상 변경

## Slide 18: 화면 정의서 - Symbol Editor
Close
인식률(인식률 65%이상이면 심볼 생성)

## Slide 19: 화면 정의서 - 인식
텍스트/심볼
라인
클릭시 설계 정보 인식
심볼∙텍스트 인식
라인 인식

## Slide 20: 심볼 검출 방안

## Slide 21: 텍스트 검출 방안
자동 텍스트 검출
수동 텍스트 검출
외곽선 추출하여 Process Line과 Inst. Bubble 제거
Bounding box가 특정 비율이 아닌 부분 제거
Dilate
Contour Bounding Box
OCR

## Slide 22: 화면 정의서 - NOTE
Name | Value
NOTE 1 | TWO 10” EXHAUST NOZZLES
+ NOTES
- NOTE 1 - NOTE 2
클릭  해당 NOTE 영역 줌
아이템 선택  트리 아이템 선택

## Slide 23: 라인 검출
심볼
심볼의 연결 점에서 Sliding Window로 선을 찾음
일직선에 놓이는 선들을 연결
선과 선을 연결(미세 조정)
Line No에 연결되는 라인을 찾음
Primary Line 인식
Trim Line같은 작은 객체 삭제
라인 인식 전 삭제
심볼과 선들을 연결(미세 조정)
Secondary Line 인식

## Slide 24: Flow Mark 검출
인식 라인 주위 ROI
Hough Line 알고리즘 선 검출
인식 라인에 수직,수평 선 제거
d1
d2
S
E
인식 라인 거리과 먼 점이 선의 시작점
선의 시작점과 가까운 점이 라인의 시작점
START

## Slide 25: Line No와 라인 연결
Line No의 center에서 가장 인접한 라인을 찾음
지시선을 따라서
연결된 라인을 검출
TO DO

## Slide 26
¾”-DR-UY10330-NA1S-PPS
owner
owner
owner
owner

## Slide 27: 화면 정의서 - 라인 생성
새로운 라인 생성
기존 라인 수정

## Slide 28: 화면 정의서 - 심볼 생성/수정
드래그하여 생성
심볼 삭제
심볼 위치 이동
복사,붙여넣기로 생성

## Slide 29
End of Document
World Best is DOFTECH
Contact

## Slide 30: 코딩 규칙
@brief 간략한 함수 설명
@author 작성자
@date 작성 날짜
@history 수정자 수정 날짜 수정 내용
함수 주석

## Slide 31: 심볼 검출 – 회전 좌표 계산
심볼의 좌표를 수학 좌표계로 변환
주어진 각도로 회전
왼쪽 상단을 (0,0)으로 맞춤
수학 좌표계를 이미지 좌표계로 변환
(0,0)
(0,0)
(Y = -Y)
(Y = -Y)

## Slide 32
Configuration | 
Column | Description
Section | 
Key | 
Value | 
테이블 목록
LineProperties | 
Column | Description
UID | 
Name | 
Symbol Type | 
Equipment | Piping OPC's
Instrumentation | Segment Breaks
Fire & Safety | Specialty Components
Fittings | Valves

## Slide 33
<DWG>
<DWGNAME/>
<DWGSIZE/>
<LINENO>
<UID></UID>
<LOCATION></LOCATION> <RUN>
<LINE>
<UID></UID>
<STARTPOINT></STARTPOINT>
<ENDPOINT></ENDPOINT>
</ LINE > <SYMBOL> <UID></UID>
  <DIRECTION> </ DIRECTION > <TYPE>Valves</TYPE>
  <NAME>Gate Valve</ NAME >
  <ORIGINALPOINT></ORIGINALPOINT>
  <ANGLE></ANGLE>
  <LOCATION></LOCATION>
  <SIZE></SIZE>
  </SYMBOL> <ATTRIBUTE>
  <UID></UID>
  <NAME ></NAME > <VALUE></ VALUE >
  <LOCATION></LOCATION> <WIDTH></WIDTH> <HEIGHT></HEIGHT/> </ ATTRIBUTE> </RUN> </ LINENO >
XML Format
    <EQUIPMENT>
<UID></UID>
<LOCATION></LOCATION>
  <SYMBOL>
  <UID></UID>
  <DIRECTION> </ DIRECTION > <TYPE>Vessels</TYPE>
  <NAME>Horizontal Drums</ NAME >
  <ORIGINALPOINT></ORIGINALPOINT>
  <ANGLE></ANGLE>
  <LOCATION></LOCATION>
  <SIZE></SIZE>
  </SYMBOL>
  <SYMBOL>
  <UID></UID>
  <DIRECTION> </ DIRECTION > <TYPE>Nozzles</TYPE>
  <NAME>Flanged Nozzle</ NAME >
  <ORIGINALPOINT></ORIGINALPOINT>
  <ANGLE></ANGLE>
  <LOCATION></LOCATION>
  <SIZE></SIZE>
  </SYMBOL>
      <ATTRIBUTE>
  <UID></UID>
  <NAME ></NAME >
      < VALUE ></ VALUE >
  <LOCATION></LOCATION>
      <WIDTH></WIDTH>
      <HEIGHT></HEIGHT/>
      </ ATTRIBUTE>
    </EQUIPMENT>

## Slide 34
Line No |  | 
Nominal Diameter |  | 2’’
Fluid Code |  | P
Tag Seq No |  | 3878
Piping Materials Class |  | 1CS1S80
Plant Group |  | PC
Symbol Path | Piping\Labels – Piping Segments\Kemya Line Number.sym | 
Symbol Name | Kemya Line Number.sym | 
Instrument |  | 
Measured Variable code |  | P
Instr Type Modifier |  | T
Tag Seq No |  | 0001
Symbol Path | Instrumentation\System Fuctions\ D C S\DCS Func Access in Prime.Loc.sym | 
Symbol Name | DCS Func Access in Prime.Loc.sym | 
SPPID Symbol Attribute
Instrument |  | 
Measured Variable code |  | P
Instr Type Modifier |  | T
Tag Seq No |  | 0001
Symbol Path | Instrumentation\Off Line\ Without Implied Components\Single Function\Disc Single-Func Field Mounted.Sym | 
Symbol Name | Disc Single-Func Field Mounted.Sym | 

## Slide 35
OPC |  | 
Description |  | NICKIC
OPC Tag |  | 4394
From Drawing |  | PC-K-2201A
To/From |  | PC-P-202A
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Off-Drawing.sym | 
Symbol Name | KRP Off-Drawing.sym | 
OPC |  | 
OPC Tag |  | 4427
To Drawing |  | PU-K-2913B
Fluid code |  | LWF
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Utility Connector.sym | 
Symbol Name | KRP Utility Connector.sym | 
OPC |  | 
Description |  | DIONAX/GULASOL
OPC Tag |  | 2031
To Drawing |  | PC-K-2203A
To/From |  | PC-P-266 A/B
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Off-Drawing.sym | 
Symbol Name | KRP Off-Drawing.sym | 
OPC |  | 
Description |  | NICKIC
OPC Tag |  | 4392
To Drawing |  | PC-K-2201A
To/From |  | PC-D-202
Symbol Path | Piping\Piping OPC’s\KRP Off-Drawing Bi-Directional.sym | 
Symbol Name | KRP Off-Drawing Bi-Directional.sym | 

## Slide 36: Qt Designer 사용법

## Slide 37: 5. PyQt5 Designer 사용법(1)
1. Anaconda 설치 경로 내에서 /Library/bin 으로 이동
2. designer.exe 실행

## Slide 38: 5. PyQt5 Designer 사용법(2)
위젯 리스트
레이아웃 영역
계층 구조
레이아웃 속성 편집
이벤트/메뉴/리소스 설정

## Slide 39: 5. PyQt5 Designer 사용법(3)
Label, ListWidget, ProgressBar, ButtonBox 로 구성
절대좌표로 위젯을 배치한 상태
Window 내에 지정된 레이아웃 규칙이 없음
해당 위젯에 정해진 레이아웃 규칙이 없음을 의미

## Slide 40: 5. PyQt5 Designer 사용법(4)
Label, ListWidget, ProgressBar, ButtonBox 로 구성
레이아웃 규칙을 정할 위젯을 우클릭 후
원하는 레이아웃 규칙 선택하여 적용

## Slide 41: 5. PyQt5 Designer 사용법(5)
그리드 레이아웃 규칙이 적용된 Window
해당 위젯에 그리드 레이아웃이 적용됨을 확인

## Slide 42: 5. PyQt5 Designer 사용법(6)
새로운 시그널 추가
이벤트를 발생시키는 대상 선택
발생된 이벤트 종류 선택
발생된 이벤트 처리 대상 선택
발생된 이벤트 핸들러 선택

## Slide 43: 5. PyQt5 Designer 사용법(7) - Splitter
1. Splitter를 적용할 위젯 선택
(Ctrl 누른 후 다중 선택)
2. 가로 또는 세로 Splitter 추가 버튼 선택

## Slide 44: 5. PyQt5 Designer 사용법(8) – Python 파일 생성
pyuic5 –x PYQT5_UI_FILE_PATH –o CONVERTED_PYTHON_FILE_PATH
입력하여 생성한 UI 파일을 PYTHON 파일로 변환
**pyuic5 는 Python 설치경로 하위 Script 폴더에 pyuic5.exe

## Slide 45: 5. PyQt5 Designer 사용법(9) – 생성된 Python 파일